ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

Блочно-модульная фильтро-сепарационная установка  «Катюша 1,2А»

Инструкция по эксплуатации

Передать оператору,

в обязательном порядке прочитать перед вводом в эксплуатацию и

хранить с целью использования в будущем.

Содержание

- Общие указания

- Общие сведения об изделии

- Комплектность

- Технические характеристики

- Устройство и принцип работы

- Указание мер безопасности

- Подключение ФСУ и порядок работы

- Техническое обслуживание

- Основные узлы

- Возможные неисправности и способы их устранения

- Транспортировка и хранения

- Гарантийные обязательства

- Приложения

Руководство по эксплуатации является документом, содержащим техническое описание блочно-модульной фильтро-сепарационной установки «Катюша 1,2А» (далее – БМ ФСУ), указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, направленные на повышение качества и надежности, в конструкцию оборудования (которые могут быть не отражены в настоящем документе) без предварительного уведомления.

- Общие указания

1.1. БМ ФСУ «Катюша 1,2А» - является малогабаритным очистным оборудованием локальных очистных сооружений, предназначена для доочистки моечных и близких к ним по составу загрязнений технических вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, растворенных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ). ФСУ применяется в системах очистки оборотного водоснабжения и в системах локальных предварительных очисток производственных стоков перед их сбросом в сеть хозяйственно – бытовой канализации (ХБК).

1.2. БМ ФСУ «Катюша 1,2А» работает в полном автоматическом режиме. Принцип очистки основан на физико-механических процессах, что исключает использования хим-реактивов и позволяет максимально минимизировать затраты на эксплуатацию оборудования.

1.3. Для лучшей работоспособности и максимальной долговечности отдельных узлов и агрегатов ФСУ, рекомендуется использовать в системе водосборные лотки и приямок компании «Екопром». Данное оборудование изготовляется из пищевой нержавеющей стали, и сконструировано таким образом, что обеспечивает эффективную первичную очистку загрязненных стоков.

1.4. Запрещается эксплуатация оборудования во взрывопожароопасных помещениях.

1.5. Запрещается эксплуатация оборудования под воздействием прямых атмосферных осадков, а также в бытовых целях.

- Общие сведения об изделии

  - БМ ФСУ «Катюша 1,2А» спроектирована и изготовлена в соответствии с общими требованиями и нормами безопасности к данному виду оборудования. Степень защиты установки не ниже IP20.

2.2.	Питание оборудования осуществляется от сети переменного тока. Напряжение сети питания и частота тока указаны в паспортной табличке настоящего руководства по эксплуатации.

2.3.	Допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от +5( С до +35( С, в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов.

2.4.	Режим работы БМ ФСУ «Катюша 1,2А» долговременный, с периодической регенерацией фильтра – не менее одного раза в сутки.

2.5.	БМ ФСУ «Катюша 1,2А» снабжена следующими средствами контроля, управления и защиты:

- манометры для контроля давления воды в системе;

- поплавки включение/выключения на погружном насосном оборудовании – обеспечивают защиту при отсутствии воды;

- электромагнитные клапаны для автоматического переключения режимов работы установки;

- механические обратные клапаны, гидроакумуляторы, реле давления – защищают трубопроводы установки от гидроудара, поддерживают заданное давления в системе;

- механические шаровые краны – обеспечивают опорожнения емкостей оборудования;

- электронное реле времени обеспечивает периодичность операций установки.

- устройством защиты от перегрузок электрооборудования, короткого замыкания или обрыва одной из фаз питающей электрической сети.

- при изменении напряжения в питающей сети 220 V, рекомендуется установить для ФСУ стабилизатор напряжения соответствующей мощности.

2.6. Общий вид БМ ФСУ «Катюша 1,2А» представлен на схематическом рисунке 1.

2.7. Свидетельство о соответствии:

Блочно-модульная фильтросепарационная установка  «Катюша» соответствует СН 1042-73, СНиП 2.04.03.-85,СанПиН 4630-88, СанПиН 4631-88, Постановлению КМУ № 46 от 25.03. 99 г., ДСанПиН 145-11(457/19195), ДСП 201-97, ДСН 3,.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99,

СН №3077-84,  ДСанПиН 2.2.7.029-99.

«Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Мінздраву України»

№ 5.03.02-04/67312 від 06.07.2012 р. (приложение №2).

Письмо о сертификации ( приложение № 3).

3. Комплектность

3.1. Комплектность поставки системы согласно СФ №05 от 16/05/14 года, приведена в таблице

Таблица 1.

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМ ФСУ «Катюша 1,2А» | 1 |
| 2 | Блок-отстойник Ecoprom | 1 |
| 3 | Насосное оборудование | 1 |

4. Технические характеристики

4.1. Основные технические характеристики оборудования приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | ФСУ «КАТЮША 1,2А» Ecoprom |
|  | Електропитание, В | 220 |
|  | Производительность, м3/час | 1,2 |
|  | Мощность, Вт | 1000 |
|  | Габариты, мм | 1100х500х1550(h) |
|  | Материал | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| 2. | Блок-отстойник Ecoprom |
|  | Електропитание, В | 220 |
|  | Мощность, Вт | 690 |
|  | Габариты, мм | 2000х600х1000(h) |
|  | Материал | ПВХ |
| 3. | Насосное оборудования |
|  | Електропитание, В | 220 |
|  | Мощность, Вт | 660 |
|  | Производительность, м3/час | 1.5-18 |
|  | Напор, м | 10,5-1,5 |

5. Устройство и принцип работы

5.1 Система БМ ФСУ «Катюша 1,2А», представленная на схематическом рисунке 1, состоит из следующих основных элементов:

- Насосное оборудование в приямке;

- Блок-отстойник Ecoprom;

- Фильтр предварительной очистки;

- БМ ФСУ «Катюша 1,2А»;

- Контрольный фильтр.

Технологические стоки от автомойки собираются в водосборные лотки, далее самотеком загрязненная вода поступает в приямок с насосным оборудованием. Из приямка вода напорным трубопроводом поступает на первую степень механической очистки – блок отстойник Ecoprom. В своей конструкции блок имеет ряд перегородок и фильтрующих модулей, в результате чего задерживаются тяжелые фракции, а также всплывают и накапливаются нефтесодержащие продукты, которые в процессе работы собираются с поверхности воды по мере накопления.

Из блока-отстойника вода, при помощи насоса, подается на  магистральный фильтр предварительной очистки (100 мкм), и далее на установку ФСУ «Катюша 1,2А». Затем вода попадает в корпус фильтров тонкой очистки.  Первый фильтр, через который очищается  вода, имеет высокую способность по задержанию мельчайших частичек загрязнений. Во втором проходят процессы сепарирования и аэрации воды, что позволяет ускорить период полного разложения СПАВов. Степень очистки на выходе 99,9%.  Далее очищенная вода поступает в накопительный бак,  где также находиться насос для подачи воды на промывку фильтров ФСУ «Катюша» и оборотное водоснабжение для промышленных нужд. Насос автоматически срабатывает на включение насосного оборудования при подаче очищенной (оборотной) воды  на нужды производства, для этого на ФСУ «Катюша» установлены гидроакумулятор, реле давления и манометр.

Регенерация фильтра установки проходит автоматически по таймеру времени. Опорожнения установки осуществляется с помощью вентилей внизу установки.

6. Указание мер безопасности

6.1. Эксплуатация очистных сооружений технологического водоснабжения системы  необходимо производить в соответствии с действующими нормативными документами, с соблюдением настоящей инструкции и обязательным выполнением требований ДСТУ Б А.3.2-14:2011 «Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки».

6.2. К обслуживанию и эксплуатации оборудования допускаются лица, ознакомленные с его устройством и правилами эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

6.3. В помещении, где расположено оборудования, необходимо обеспечить температурный режим окружающего воздуха поддерживалась в пределах от +5 (С до +35 (С.

7. Подключение ФСУ и порядок работы

7.1. Подключение к электросети и технологическим трубопроводам осуществляется по месту  установки ФСУ силами квалифицированного персонала, в соответствии с утвержденным рабочим проектом.

7.2. Диаметры трубопроводов ФСУ стандартизированы.

7.3. Подключение ФСУ к электросети, напряжением 220 V, осуществлять через электророзетки с заземлением и во влагозащитном исполнении.

7.4. После выполнения строительных работ необходимо  произвести гидравлическое испытание и промывку технологических трубопроводов, лотков и приямков. Проверить, чтобы в них не было строительного мусора и взвеси.

7.5. Заполнить блок-отстойник и ФСУ «Катюшу» водой из водопровода.

7.6. В результате регенерации (промывки) фильтров, емкость ФСУ «Катюши» опорожнена, поэтому до восстановления водного баланса необходимо использовать воду из  водопровода.

7.7. При опорожнении емкости ФСУ не обходимо открыть краны №1 и кран №2 внизу установки (см. приложение рисунок №2).

8. Техническое обслуживание

8.1. Количество обслуживаемого персонала устанавливается за штатным расписанием предприятия.

8.2. Технический персонал эксплуатации оборудования обязан:

- обеспечить надзор и контроль за техническим состоянием очистного оборудования, трубопроводной арматуры, насосного электро-оборудования;

- поддерживать приемлемое санитарное состояние в помещении с оборудованием;

- вести систематический отчет о проведенных работах, внося соответствующие записи в сервисный журнал.

8.3. Для обеспечения долговечной и надежной работы системы БМ ФСУ «Катюша» требуется обязательное выполнение своевременного и в полного объема операции по техническому обслуживанию, описанные в приложение №1: «Сервисная книга системы очистки и оборотного водоснабжения БМ ФСУ «Катюша»;

9.  Основные узлы

9.1. Основная арматура, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства, установленные на ФСУ, приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование | Количество, шт. | Хар-ка | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Клапан обратный | 2 | 1” | Латунь |
| Кран опорожнения | 2 | 3/4 | Никель |
| Реле давления | 2 | 2,8-7,0 бар | - |
| Манометр | 2 | 0-6 бар | Латунь |
| Электроклапан двух ход. | 1 | 3/4 | Никель |
| Электроклапан трех ход. | 2 | 3/4 | Никель |
| Гидроакумулятор | 2 | 8 л | Сталь |

10. Возможные неисправности и способы их устранения

10.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправности, её проявление и признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос в приямке не качает | Загрязнен обратный клапан на трубопроводе подачи загрязненных вод из приямка в блок-отстойник | Очистить и промыть обратный клапан. Установить на место, обратить внимания на стрелку хода жидкости, изображённую на корпусе клапана. |
|  | Насос вышел из строя | Обратится в сервисную службу «Екопром» для замены насоса |
| Перелив воды из блока-отстойника | Загрязнения фильтрующего материала | Провести очистку фильтрующего материала в блоке отстойнике. Достать поролоновый модуль и промыть под проточной водой. |
|  | Загрязнен магистральный фильтр предварительной очистки | Замена или промывка картриджа магистрального фильтра, согласно типа картриджа. |
|  | Насос вышел из строя | Обратится в сервисную службу «Екопром» для замены насоса |
| Нету подачи воды на АВД | Загрязнен магистральный фильтр доочистки | Замена или промывка картриджа магистрального фильтра, согласно типа картриджа. |
|  | Низкий уровень очищенной воды в баке ФСУ | Отключить оборотную воду на узле переключение. Перейти на использование водопроводной воды на определенный период времени, до заполнения бака ФСУ. |
| Не работает ФСУ "Катюша" | Отсутствие электропитания на установке | Включить электропитания (электровилка/автомат). |
| Примечание − В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться в сервисную службу компании «Екопром». |

11. Транспортировка и хранения

11.1. Транспортирование установки ФСУ должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах).

11.2. Для перемещения установки ФСУ следует проверить в настоящем руководстве по эксплуатации массу и габаритные размеры.

11.3. ФСУ при хранении не требует специальной консервации.

11.4. Хранение ФСУ допускается при температуре от +5( С до +35( С в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов.

11.5. При длительных перерывах в работе, установку необходимо обесточить, опорожнить ёмкости (см. пункт Техническое обслуживание).

Внимание: Содержание паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится оборудование, не допускается!

12. Гарантийные обязательства

12.1. Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня изготовления при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству.

12.2. Гарантийные обязательства производителя вступает в силу с момента подписания акта выполненных работ по сдачи оборудования в эксплуатацию.

12.3. Изделие перед отгрузкой прошло гидравлические испытание и технический контроль работоспособности узлов и агрегатов.

12.4. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- при неквалифицированной эксплуатации и несоблюдении настоящего

руководства;

- когда имеются следы постороннего вмешательства в конструкцию, изделие повреждено при попытке самостоятельного ремонта, либо ремонта силами третьих лиц;

- обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;

- профилактическое обслуживание не проведено в установленные сроки.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- При отсутствии полностью заполненного гарантийного свидетельства или его утере.

- При наличии механических и других повреждений, вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

- Любого изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования.

- При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).

- Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

- При нарушении режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (руководство по эксплуатации и т.д.).

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания (фильтрующие элементы и материалы, масло и др.).

- На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств (авария, стихийные бедствия и др.).

Условия гарантии не предусматривают:

- Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору.

- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Дата выпуска и продажи:        			_________  2016 года.

Директор                                                                                         Шор В.Н.

- Приложение